Автоклавный газобетон

В г. Светлограде Ставропольского края осуществляется производство изделий из автоклавного газобетона.

# Сферы применения

Газобетон широко используется в жилищном, гражданском и промышленном строительстве и применяется во всех строительных конструкциях – от частных коттеджей до высотных жилых и офисных зданий. За счет этого газобетонные блоки являются одним из самых перспективных строительных материалов.

Высотное жилищное строительство

- Комбинированные несущие стены

- Внутренние стены

- Тепло- звукоизоляция

Малоэтажное жилищное строительство

- Несущие стены

- Внутренние стены

- Перекрытия

- Тепло- звукоизоляция

Реконструкция старых зданий

- Увеличение этажности

- Облицовка наружных стен

- Тепло- звукоизоляция

Строительство объектов с/х и промназначения

- Несущие стены

- Внутренние стены

- Перекрытия

- Тепло- звукоизоляция

# Достоинства

### Экологичность

Газобетонные блоки изготавливают из извести, цемента, песка, воды – традиционных сырьевых материалов, не содержащих вредных примесей. Это материал, который не выделяет вредных веществ. Поэтому уложенные в здания изделия не являются носителями вредных компонентов и не выделяют их в период эксплуатации при различных внутренних и внешних воздействиях.

### Прочность

Пористая структура газобетона – это оптимальное соотношение прочности и плотности. Большие размеры при незначительном весе сокращают основные затраты. Экономия достигается за счет сокращения времени строительства, простоты доставки на стройплощадку, значительного облегчения выполнения работ при возведении стен и снижения нагрузки на фундамент. Невысокий удельный вес в сочетании с высокой прочностью обеспечивают решающие преимущества при возведении высотных зданий. Несущие конструкции сокращаются до минимума, что позволяет снизить себестоимость строительства.

### Морозостойкость

Газобетон не разрушается от воздействия низких температур, что объясняется наличием свободно сообщающихся пор, в которые вытесняется вода при ее замерзании. При обследовании зданий из газобетона с нормальным влажностно-температурным режимом, которые эксплуатировались в течение 35-40 лет, не было обнаружено ни одного дефекта, который мог бы появиться из-за постоянно сменяющих друг друга периодов оттаивания и замораживания.

### Пожаробезопасность

Газобетон является неорганическим, абсолютно негорючим материалом. Благодаря этому он в связке с металлоконструкциями или как обшивка идеально подходит для пожаростойких стен (брандмауэры), вентиляционных и лифтовых шахт.

### Энергоэффективность

Газобетон – энергосберегающий материал. Большое количество маленьких пор в блоках или панелях изолируют тепло в 6-10 раз лучше, чем обыкновенный бетон или кирпич. Здания из газобетона прохладны летом и сокращают потери тепла зимой. Расходы по отоплению или охлаждению за счёт этого минимальны.

### Сейсмостойкость

Газобетон с армированными элементами уже много лет применяется в районах с повышенной сейсмостойкостью (например, в Японии). Незначительный вес газобетона в сравнении с его высокой прочностью снижает нагрузки на здание.

### Точность размеров

Процесс изготовления газобетона гарантирует неизменно точные размеры. Отклонения настолько минимальны, что после кладки стена представляет уже готовую для нанесения штукатурки поверхность. Часто готовность достигается нанесением на внутренние стены, в качестве основы под покраску или обои, тонкой шпаклевки.

### Хорошая звукоизоляция

Высокую сопротивляемость шуму создает пористость строительного материала низкой плотности.

### Быстрота и монтажа и легкость обработки

Кладка из газобетона занимает в 2,5 раза меньше времени, чем кладка из кирпича. Газобетон (еще лучше, чем дерево) может обрабатываться обыкновенным инструментом, таким как пилы, сверла (буры), фрезы и т.д. При быстрой прокладке каналов для кабелей и труб может применяться электроинструмент. Газобетон может резаться на любые формы и под любым углом, включая скос и наклон.

### Экономичность

Стена из ячеистого бетона по стоимости в 2-3 раза ниже, чем стена из кирпича. При этом существенно возрастает скорость строительства. Экономично используются и транспортные мощности. Высокая точность изготовления и ровная поверхность готовых блоков позволяет значительно сэкономить на отделке поверхностей.

### Эстетичность

Блоки из газобетона - прямоугольной формы белого цвета. 
Газобетон хорошо обрабатывается, благодаря чему появляется замечательная возможность изготавливать конструкции разнообразной формы (арки, углы, ниши), что в свою очередь придает дому особую выразительность.

### Высокая паропроницаемость

Это свойство позволяет стенам «дышать», обеспечивая свободный проход пара и газов из помещений через стену (без ее увлажнения) и обратное поступление кислорода.

# Стеновые блоки

## Применение:

- Для наружных несущих и внутренних несущих стен в малоэтажном строительстве

- Для заполнения внешних самонесущих стен в многоэтажном каркасно-монолитном домостроении

## Физико-технические характеристики

Газобетон раскрывает все свои свойства только при качественно выполненной кладке с использованием специальных смесей и инструментов.

Перегородочные блоки из газобетона используются для возведения стен внутри зданий, именно поэтому к ним не предъявляются высокие требования по морозостойкости. В тоже время, использование автоклавного газобетона для производства перегородочных блоков позволяет значительно улучшить шумоизоляционные качества блоков, это достигается благодаря пористой структуре блоков.

Газобетон и газосиликатные блоки раскрывают все свои свойства только при качественно выполненной кладке с использованием специальных смесей и инструментов.